1．(单选)

(2013·高考四川卷) 用220 V的正弦交流电通过理想变压器对一负载供电，变压器输出电压是110 V，通过负载的电流图象如图所示，则(　　)

A．变压器输入功率约为3.9 W

B．输出电压的最大值是110 V

C．变压器原、副线圈匝数比是1∶2

D．负载电流的函数表达式i＝0.05sin  A

2．(多选) (2011·高考山东卷)为保证用户电压稳定在220 V，变电所需适时进行调压，图甲为变压器示意图．保持输入电压U1不变，当滑动接头P上下移动时可改变输出电压．某次检测得到用户电压随时间t变化的曲线如图乙所示．以下正确的是(　　)

A．u2＝190 sin (50πt)V

B．u2＝190 sin (100πt)V

C．为使用户电压稳定在220 V，应将P适当下移

D．为使用户电压稳定在220 V，应将P适当上移

3．(单选)(2010·高考浙江卷)某水电站，用总电阻为2.5 Ω的输电线输电给500 km外的用户，其输出电功率是3×106 kW.现用500 kV电压输电，则下列说法正确的是(　　)

A．输电线上输送的电流大小为2.0×105 A

B．输电线上由电阻造成的损失电压为15 kV

C．若改用5 kV电压输电，则输电线上损失的功率为9×108 kW

D．输电线上损失的功率为ΔP＝U2/r，U为输电电压，r为输电线的电阻

_模拟题组

4．(单选)(2014·银川模拟)如图所示，理想变压器与电阻R、交流电压表V、交流电流表A按图甲所示方式连接，已知变压器的原、副线圈的匝数比为n1∶n2＝10∶1，电阻R＝10 Ω.图乙是R两端电压u随时间变化的图象，Um＝10 V．则下列说法中正确的是(　　)

A．交变电流的频率是50 Hz

B．电流表A的读数为 A

C．电压表V的读数为10 V

D．变压器的输入功率为10 W

5．(多选)(2014·陕西西工大附中模拟)如图所示，理想变压器原、副线圈的匝数比为1∶10，接线柱a、b接在电压为u＝22sin (100πt)V的交流电源上，R1为定值电阻，其阻值为100 Ω，R2为用半导体热敏材料制成的传感器．下列说法中正确的是(　　)

A．t＝ s时，a、b两点间电压的瞬时值为11 V

B．t＝ s时，电压表的读数为220 V

C．当R2的温度升高时，电压表示数不变，电流表示数变大

D．在1分钟内电阻R1上产生的热量为2 904 J

| 温馨提示 | 日积月累，提高自我 请做课后达标检测31 |
| --- | --- |

高效演练·轻松闯关

1．[解析]选A.根据i－t图象，负载电流的函数表达式i＝0.05sin  100πt(A)且Im＝0.05 A，通过负载的电流的有效值I2＝，输出电压的最大值Um＝U2＝110 V，变压器的输入功率P1＝P2＝I2U2≈3.9 W，变压器原、副线圈匝数比＝＝.选项A正确，选项B、C、D错误．

2．[解析]选BD.由电压u2随时间t变化的曲线可知，用户电压的最大值是190 V，周期是2×10－2 s，所以u2＝190·sin (100πt)V，A错误，B正确；根据＝，n1减小，u2增大，因此为使用户电压稳定在220 V，应将P适当上移，C错误，D正确．

3．[解析]选B.输电线上输送的电流为I＝＝ A＝6×103 A，A错；输电线上损失的电压为U损＝IR＝6×103×2.5 V＝1.5×104 V＝15 kV，B项正确；当用5 kV电压输电时，输电导线上损失的功率不会超过3×106 kW，与实际情况相背，故C项错误；当用公式ΔP＝计算损失的功率时，U为输电线上损失的电压而不是输电电压，D项错误．

4．[解析]选D.由题意可知交流电的频率f＝＝ Hz＝50 Hz，所以A错；依据＝，I2＝可知，电流表A的读数I1＝ A，所以B错；电压表V测R两端电压，则其读数为U2＝10 V，所以C错；变压器的输出功率决定输入功率，则P出＝＝10 W，所以P入＝10 W，D正确．

5．[解析]选BC.根据u＝22sin (100πt)V，知t＝ s时，a、b两点间电压的瞬时值为11 V，所以A错．根据＝可知，电压表示数U2＝·＝220 V，所以B正确．在原副线圈匝数比不变时，变压器输入电压决定输出电压，知输出电压不变，温度升高，R2变小，R1、R2并联，总阻值也变小，输出电流变大，由＝可知输入电流也变大，C正确．电阻R1上在1分钟内产生的热量Q＝·t＝29 040 J，所以D错．

新课标第一网系列资料                      www.xkb1.com