焦耳定律 测试

一、选择题

1．一只断灯丝的灯泡，摇接灯丝后使用，要比原来亮一些，这是因为灯丝的 [ ]

a．电阻变小             b．电阻增大

c．电阻率减小           d．电阻率增大

2．两个绕线电阻分别标有“100ω、10w”和“20ω、40w”，则它们的额定电流之比为 [ ]

3．将一根电阻丝接在某恒定电压的电源两端，电流做功的功率为p。若将该电阻丝均匀地拉长为原来的两倍后再接入该电源。则它的功率为 [ ]

a. 4p        b．0．25p     c．16p    d．0．125p

4．一根电阻丝在通过2c的电量时，消耗电能是8j。若在相同时间内通过4c的电量，则该电阻丝两端所加电压u和该电阻丝在这段时间内消耗的电能e分别为 [ ]

a．u＝4v     b．u=8v     c．e＝16j    d．e=32j

5．两只灯泡分别接在两个电路中，下列判断正确的是 [ ]

a．额定电压高的灯泡较亮

b．额定功率大的灯泡较亮

c．接在电压高的电路两端的那盏灯较亮

d．在电路中实际功率大的灯较亮

6．图1中虚线框内是一个未知电路，测得它的两端点a，b之间的电阻是r，在a，b之间加上电压u，测得流过这电路的电流为i，则未知电路的电功率一定是： [ ]

c．ui                           d．i2r+ui

7．图2中m，n接稳压电源，a，b间断开时，uab=120v，a，b间接入“220v，100w”的灯泡时，uab=110v．则此时电源输入m、n的电功率为 [ ]

a．25w             b．27．27w

c．102．27w        d．2．27w

[ ]

a．公式①适用于任何电路的电功率

b．公式②适用于任何电路的电功率

c．公式①、②、③均适用于任何电路的电功率

d．以上说法均不正确

9．一只电炉的电阻丝和一台电动机线圈电阻相同，都为 r。设通过它们的电流相同（电动机正常运转），则在相同的时间内 [ ]

a．电炉和电动机产生的电热相等

b．电动机消耗的功率大于电炉消耗的功率

c．电炉两端电压小于电动机两端电压

d．电炉和电动机两端电压相等

10．输电线总电阻为r，输送的电功率是p，送电电压u，则用户得到的功率为 [ ]

11．在电动机正常工作时，每秒钟内电流做功和每秒钟内电枢上产生的热量的关系，下列说法中正确的是 [ ]

a．电功等于电热

b．电功等于电热的0.24倍

c．电功等于电动机输出的机械功

d．电热仅为电功的一部分

二、填空题

12．如图3，将滑动变阻器a、p端接入电源两端，当a、p间电阻值为8ω时，a、p段电阻的功率为2w，如果在电源电压降为原来的1/2时，a、p段电阻消耗功率仍为2w则a、p段的电阻值必须为______ω。这时通过a、p段电阻的电流为______a。

13．在一根导线两端加上一定的电压，每秒内发出一定的热量，今将这根导线均匀地拉长为原来的n倍后，再加上同样的电压，则这根导线每秒所产生的热量是原来的______倍

14．相同材料制成的导线 a和b长度相同。导线a的截面半径是b b两导线横截面的电量之比为______，电流对a和b两导线做功之比为______，a和b两导线两端的电压之比为______。

15．一个标明“1kω，10w”的电阻，允许通过的最大电流为_____，允许加在这个电阻两端的最大电压为______。当这个电阻两端的电压为40v时，它消耗的实际功率为______。（设电阻阻值不随温度变化）

16．“220v、5.5kw”的电动机，电阻为0.4ω，它在正常工作时的电流为______a，1s钟内产生的热量是______j，1s内有______j的电能转化为机械能。

17．如图4，为用直流电源给蓄电池充电的电路。若蓄电池的内阻为r，电流表和电压表的示数分别为i和u，则输入蓄电池的功率为______，蓄电池的发热功率为______，电能转化为化学能的功率为______。

三、计算题

18．某滑动变阻器上标有“20ω、 0． 2 a”字样，现将固定端a和滑动端p接在3v的电源上，并保持电压不变，如图5所示。在p由b端向a端滑动过程中，ap段电阻允许消耗的最大功率是多少？这时ap段电阻值多大？

19．有一个直流电动机，把它接入0．2v电压的电路时，电动机不转，测得流过电动机的电流是0.4a，若把它接入2v电压的电路中，电动机正常工作，工作电流是1a。求：

（1）电动机正常工作时的输出功率。

（2）如在正常工作时，转子突然被卡住，此时电动机的发热功率多大？（提示：电动机在电路中转子不转动时为纯电阻用电器）

电功和电功率练习题答案

一、选择题

1、a  2、c  3、b  4、bd   5、d     6、c  7、b  8、a  9、abc  10、b  11、d

二、填空题

12、2，1   13、1/n2     14、1:1，4:1，4:1    15、0.1a，100v，1.6 w   16、25，250，525017、ui，i2r，ui－i2r

三、计算题

18、0.6w，15ω 19、1.5w，8w