崇左市2015年初中毕业升学统一考试

物   理

考试时间：120分钟；卷面总分：100分。

计算时，g取10N/kg .

第Ⅰ卷（选择题 共38分）

一、选择题（本题共12小题，共38分。第1～10小题为单项选择题，每小题3分；第10、11小题为双项选择题，每小题4分。）

1．以下估测中，最接近实际的是

A．普通教室的高度约为4km        B．物理课本宽度约为16.9dm

C．中学生课桌高度约为80cm       D．中学生的身高约为1.6mm

2．下列现象中，由光的折射引起的是

A．海市蜃楼      B．水中“月亮”      C．小孔成像       D．墙上手影

3．如图电路中，开关S闭合后，电源被短路的是

4．2015年6月1日，“东方之星”客船在湖北监利县遭遇强台风翻沉。潜水员潜入12m深水里搜救落水乘客，此时潜水员受到水的压强是（已知ρ水=1.0×103kg/m3）

A．0       B．12Pa        C．83.33Pa         D．1.2×105Pa

5．下列事例中，不能说明分子永不停息做无规则运动的是

A．炒菜时加点盐，菜就有了咸味

B．在显微镜下，看到细菌在活动

C．排放工业废水，污染整个水库

D．房间里放一箱苹果，满屋飘香

6．高效节能的LED灯，其核心元件发光二极管的主要材料是

A．陶瓷      B．超导体      C．半导体      D．橡胶

7．下列实例中，力对物体没有做功的是

A．叉车向上举起货物

B．小林沿着斜面向上拉动物体

C．小欣背着书包上楼

D．小明用力推石头但石头不动

8．下列做法中，不符合安全用电要求的是

A．维修电器时应切断电源　   B．发现有人触电应先救人后断电

C．家庭电路安装空气开关　   D．控制电器的开关安装在火线上

9．如图为探究电磁感应现象的实验装置，则

A．保持导体AB在磁场中静止，电流表指针会发生偏转

B．只要导体AB在磁场中运动，电流表指针就发生偏转

C．电流表指针发生偏转，表明机械能转化为电能

D．根据电磁感应现象揭示的原理，可制成电动机

10．在图中所示的简单机械中，忽略机械自重和摩擦，当提起相同重物时，最省力的是

11．（双项选择）在运动场上常看到以下场景，其中能用惯性知识解释的是

A．跳高运动员越过横杆落到垫子上　   B．投掷出的铅球离开手后向前运动

C．运动员跑到终点后不能立即停下　   D．起跑时运动员用脚向后使劲蹬地

12．（双项选择）如图是探究电流热效应的实验装置。烧瓶内装有质量和初温完全相同的煤油，铜丝和镍铬合金丝的长度、横截面积均相同，则

A．在甲图中，探究的是电流产生热量与电阻的关系

B．在乙图中，探究的是电流产生热量与电阻的关系

C．在甲图中，闭合开关一段时间后，两个瓶中温度计示数相同

D．在乙图中，相同时间内，电流越大，温度计的示数升得越多

第Ⅱ卷（非选择题 共62分）

二、填空题（每空1分，共16分。）

13．如图是用来测量　　　　　　的仪表表盘。小健家4月底表盘示数如图甲所示，5月底表盘示数如图乙所示，这个月他家用电　　　 　kW•h。

14．烟花爆竹爆炸时，会引起周围空气　　　　而产生噪声；晚上从远处看烟花，总是先看到亮光后听到声音，说明在空气中光速　   　声速（选填“大于”或“小于”）。

15．汽油机的一个工作循环由四个冲程组成，在压缩冲程中，　　　能转化为　 　能。

16．小明用30N的水平推力使箱子沿水平地板匀速滑动，箱子受到的摩擦力是　　　N；在箱子上放一袋面粉后，小明要加大力气才能推动箱子，原因是箱子对地板的　　　增大，导致摩擦力增大。

17．电扇使用一段时间后，扇叶会粘上灰尘，这是因为扇叶转动过程中与空气摩擦带上了　　　　，能够　　      　　　　。

18．在很长的下坡路段，如果使自行车匀速下坡，则骑行者的机械能将　　　　　　（选填“增大”、“减小”或“不变”）；有经验的骑行者在下坡一段距离后会停车休息，因为长时间刹车使刹车片的　　　能明显增大，容易损坏刹车片。

19．设计时速为225km/h的“超级巴士”在迪拜投入运营。当它以180km/h的速度行驶时，20min通过的路程是　　　　km；以　　　　　为参照物，司机是静止的。

20．微信是时下流行的手机语音聊天软件，语音信息由一定频率的　　　  　传递，它在真空中的传播速度为　　   　　m/s。

三、作图题（每小题2分，共4分。）

21．如图所示，AB、CD是发光点S发出经平面镜反射后的两条光线，请在图中画出光路确定发光点S的位置和它经平面镜所成的像S′。

22．如图所示，根据磁感线方向标出电源的“+”、“﹣”极和小磁针的N极。

四、实验探究题（第23、24小题各4分，第25小题6分，第26小题8分，共22分。）

23．（4分）某兴趣小组在做研究凸透镜成像规律实验时：

（1）如图甲所示，将凸透镜固定在光具座上，正对平行光，在光屏上得到一个最小最亮的光斑，则该凸透镜的焦距是　　　　cm。

（2）如图乙所示，保持凸透镜和蜡烛位置不变，要想在光屏上得到清晰的像，应将光屏　　　　　　移动（选填“向左”或“向右”）。

（3）将凸透镜和蜡烛分别固定在“100”和“80”刻度线上，移动光屏会得到一个　  　、　　　的实像（选填“放大”或“缩小”、“正立”或“倒立”）。

24．（4分）在探究固体熔化时温度的变化规律实验中：

（1）如果某一时刻温度计示数如图甲所示，则此时测得的温度为　　　　　　℃。

（2）该物质熔化时，温度随时间变化图象如图乙所示，则该物质是　　　　　　（选填“晶体”或“非晶体”），熔点是　　　　℃，熔化时间是　　　　min。

25．（6分）小强在测定小灯泡的额定功率时，所用小灯泡的额定电压为2.5V。

（1）在图甲中，请你用笔画线代替导线，帮小强将实物电路连接完整。

（2）连好电路后，闭合开关，发现小灯泡不亮，电流表无示数，但电压表有示数，则原因可能是　　　          　　　。

（3）排除故障后，滑片P移到某处时，电压表示数为2.2V，要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向　　　　（选填“左”或“右”）滑动，使电压表示数为　　　　V。

（4）小强移动滑片P，记下多组实验数据，并作出图乙所示的U﹣I图象，则小灯泡的额定功率是　　　　　W。

26．（8分）小红配制了一瓶盐水，想测出它的密度，实验步骤如下：

A．将天平调节平衡 。

B．将盐水倒入烧杯中，称出烧杯和盐水的总质量m1。

C．将烧杯中的一部分盐水倒入量筒，读出量筒中盐水的体积V  。

D．用天平称出烧杯和剩余盐水的总质量m2 。

（1）按步骤C操作时，量筒中盐水液面如图甲所示。

（2）按步骤D操作时，所加砝码及游码位置如图乙所示。

（3）请按要求填写表格中的数据。

| 烧杯和盐水 总质量m1（g） | 量筒中盐水体积 V（cm3） | 烧杯和剩余盐水 总质量m2（g） | 量筒中盐水质量 m（g） | 盐水的密度 ρ（kg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 90.6 |  |  |  |  |

五、综合应用题（第27、28小题各6分，第29小题8分，共20分。）

27．（6分）破冰船是赴极地考察的重要工具。我国“雪龙”号破冰船满载时的总质量

是2×104t，求：

（1）破冰船在海上满载航行时，受到的浮力是多大？（2分）

（2）某次破冰时，破冰船与冰面的接触面积是10m2，冰面受到压力为破冰船满载时总重力的0.1倍，破冰船对冰面的压强是多大？（4分）

28．（6分）在如图（a）所示的电路中，电源电压U=4V，电阻R1=20Ω。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P移至某处时，电路中电流表A的示数如图（b）所示。求：

（1）电流表A1的示数；（2分）

（2）滑动变阻器连入电路的阻值。（4分）

29．（8分）崇左市八大小区陆续交房入住，小华家安装的电热水器铭牌如图（1）表所示。

| XX牌全自动电热水器 |
| --- |
| 型号：HMPZ﹣12D | 净重：10kg |
| 额定电压：220V | 类别：防触电保护类 |
| 额定功率：2kW | 水容量：40L |
| 出厂日期：2015年5月18日 | 编号：2015051188 |

（1）为安全起见，电热水器应选用图（2）中的　　插座（选填“甲”或“乙”，2分）。

（2）该电热水器正常工作时，电热丝的电阻多大？（2分）

（3）热水器装满水，正常工作时电热丝产生的热量有80%被水吸收，要使水温从20℃升高到70℃，需要加热多长时间？

[ 已知c水=4.2×103J/（kg•℃），ρ水=1.0×103kg/m3 ，4分]

参考答案

一、选择题

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 | C | A | B | D | B | C | D | B | C | A | BC | AD |

二、填空题

13、电功；50

14、振动；大于

15、机械；内

16、30；压力

17、电荷；吸引轻小灰尘

18、减小；内

19、60；超级巴士

20、电磁波；3×108

三、作图题

21、

22、

四、实验探究题

23、（1）15；（2）向左；（3）放大；倒立

24、（1）43；（2）晶体；80；6

25、（1）

（2）小灯泡断路；（3）右；2.5；（4）0.5

26、 34 ；49.8；40.8；1.2×103

五、综合应用题

27、

28、

29、（1）乙；

# Text boxes

（1）

第29题图

（2）

第28题图

第26题图

第25题图

第24题图

第23题图

第22题图

第21题图

甲

乙

第12题图

第10题图

A           B                    C                D

第9题图

第3题图