第二节  电流和电路（学案）

班别                  姓名                  学号

学习目标：

1．理解电流是怎样形成的及方向的规定；

2．认识电路的组成及各部分的作用；

3．认识电源、开关、用电器等电路元件的符号，能用电路元件的符号画出电路图；

4．动手实验体会发光二极管的特点；

5．初步认识通路、短路、断路三种电路连接形式。

学习重点难点：

1．理解电流是怎样形成的；

2．能用电路元件的符号画出电路图.

一、电流

演示：

【实验器材】小灯泡一个，开关一个，干电池两节（带电池盒），三条导线

【学习过程】情景导入，激发学生兴趣。

1.合作探究：利用桌面上的器材，怎样连接，可以让灯泡发光？（注意：任何情况下都不能把电池两端连在一起！）试交流你的想法，然后进行操作。

2．探讨交流：灯泡发光说明电路中有______，电路中形成持续电流的条件有___________和__________

自学课本P37“电流”部分，交流完成以下问题：

（1）电荷的                    形成电流；

（2）                           规定为电流的方向；

（3）当闭合电路时，在电源外部，电流的方向是从电源       极经过用电器流向       极；

用箭头标出下边实物电路中的电流方向。

3、由于发光二极管具有             性，所以可以利用发光二极管判断        。

二. 电路构成

探究交流自学课本38页：

（1）结合你连接的电路，说出电路的基本组成__________、__________、_________、___________

（2）、试交流讨论电路各部分的作用：

①电池，发电机是__________，其作用是_____________，

②灯泡，电动机、音乐门铃是___________，其作用是_________

③开关的作用是_____________。

（3）请列举出生活中你所知道的电源、用电器有哪些？

电源：____________        ；用电器__________                    ；

三 、电路图

1 、电路图：利用规定的符号代替实物，把电路表示出来的就是电路图。预习课本P38页“几种常用的元件及其符号” 电路图是指用________表示电路连接的图。

请画出以下几种常见电路元件在电路图中的符号（注意电池符号中正负极）：

电池：                开关：                 灯泡：

电阻：            电动机：          电铃：           发光二极管

实物连接图                        画出电路图

2 、画电路图应注意的问题：元件位置安排要适当，分布要均匀，元件不要画在拐角处。整个电路图最好呈长方形，有棱有角，导线横平竖直。

四、电路的三种状态

1、通路

人们把正常接通的电路，即                                    叫做通路。

2、断路

电路中如果                  ，电路中就                ，这种情况叫做断路；此时用电器           。

3、短路

①电源被短路：               将电源的正负极连接起来；此时整个电路的用电器都       ，电路中有很大的        ，可能把电源        ；

②用电器被短路：如果电路是接通的，但          被导线直接连通；此时该部分用电器        ，其他用电器         。

达标测评：

1．一个完整的电路是由在电路中的提供电能的____、消耗电能的____、控制电路通断的____和____组成的。

2.电荷的____________形成电流。把________ 的方向规定为电流的方向。

3．在电源的外部，电流的方向是从____出发，经过____，回到电源的____。

4．电路中有电流时，（   ）

Ａ．一定是正电荷发生了定向移动。

Ｂ．一定是负电荷发生了定向移动。

Ｃ．一定是正、负电荷同时向相反方向发生了定向移动。

Ｄ．以上说法都不对。

5．下列各种器件，都是用电器的是（    ）

Ａ．电池组、电灯、录音机   Ｂ．日光灯、电风扇、电视机

Ｃ．开关、插座、洗衣机     Ｄ．电源、电线、电饭煲

6．用箭头标出下边实物电路中的电流方向。

7、图甲是玩具电风扇的电路图，请在图乙中连接它的电路。

8．下图是常用手电筒的剖面图，观察它的结构，在右面虚线框中画出它的电路图。

9．打开手电筒开关后，发现小灯泡并不发光，请参照示例猜想两种可能使小灯泡不发光的原因，并简单写出验证你猜想的方法。

示例：原因：可能电池用久了；验证方法：换上新电池

①原因：______________________________________；验证方法：_____________；

②原因：______________________________________；验证方法：_____________。

10．请根据左图中的电路图，将右图中电路元件连接成电路。