测量小灯泡的电功率

教学目标：

1、知识与技能：

- 会用电流表和电压表测量小灯泡的电功率。

- 理解额定功率与实际功率。

2、过程与方法：

通过探究，体验小灯泡的电功率随它两端电压的改变而改变，并发现其变化的规律。

3、情感、态度与价值观：

认识用电器正常工作和正常工作对用电器的影响，培养学生科学使用用电器的意识以及节约用电的意思。

教学重点难点

1、重点：

- 用伏安法测量小灯泡实际功率的方法。

- 加深对实际功率和额定功率的理解。

- 难点：

学生自己设计实验电路和实验步骤

课时安排：1课时

教学互动设计

（一）创设情境   导入新课

同学们，你们可知道灯泡的铭牌上标明的瓦数是什么意思吗？它的意思是灯泡的额定功率，那么额定功率和实际功率又有怎样的关系呢？今天我们就来测量小灯泡的额定功率和实际功率，大家想一想我们用什么方法来测量呢？

（生：可以利用公式P=UI测出电压和电流，计算出电功率。）

归纳：电功率的测量有两种方法：

- 家庭中根据P=W/t，用电能表和钟表测；

（2）在非专业实验中根据P=UI，用电压表和电流表来测——叫做伏安法。

（二）合作交流   解读探究

1、设计实验

实验目的：测定小灯泡的电功率。

实验原理：利用P=UI，通过测量U和I，得出P。

（讨论）测小灯泡的电功率，必须那些器材？

（师）电压用电压表测量，电流用电流表测量，如要多次测量，应在电路中放置滑动变阻器。

实验器材：每组配备干电池三节，电流表、电压表、滑动变阻器和开关各一只，小灯泡一个，导线若干。

引导学生回忆测电阻实验，指导学生画出电路图，如图所示。

实验步骤：

- 按设计的电路图连接实物，并设计实验数据记录表格；

- 检查电路无误后，闭和开关S，移动滑动变阻器的滑片P，此时注意观察     电压表的示数，当电压表的示数等于小灯泡的额定电压时，停止滑动，并记下电流表的示数，代入P=UI公式，算出小灯泡的额定功率。

（3）调节滑动变阻器，使小灯炮两端的电压为额定电压的1.2倍，观察小灯泡的发光情况，并记下电压表和电流表的示数，代入公式P=UI，算出小灯泡此时的实际功率。

（4）调节滑动变阻器，使小灯炮两端电压低于额定电压的1∕5，观察小灯炮的发光情况，并记下电压表和电流表的示数，代入公式P=UI，算出小灯炮此时的实际功率。

（5）整理实验器材。

实验记录表格：

| 小灯泡两端电压的情况 | 电压U（V） | 电流I（A） | 小灯泡的明亮程度 | 电功率P（W） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 等于额定电压 |  |  |  | 实际功率 |  |
| 高于额定电压 |  |  |  | 实际功率 |  |
| 低于额定电压 |  |  |  | 实际功率 |  |

（思考）  （1）连接电路时应该把滑动变阻器的哪两个接线柱连入电路？

（2）闭和开关前，滑片应放在什么位置？

（3）电压表和电流表的正负接线柱的连线是否正确？量程选择是否正确？

（4）小灯泡两端的电压能高出额定电压很多吗？

（5）开始实验前，要检查电路并进行试触吗？

（学生讨论交流后明确答案）

2、进行实验

学生分组实验，记录数据，教师巡回辅导，指导学生计算出电功率。

3、评估交流

（讨论）谈谈你在实验过程中有什么感想，发现了什么问题？

引导学生计算三次测量的电阻的大小，大小相同吗？与什么因素有关？小组间进行交流。

（三）应用迁移    巩固提高

- 如图所示是测定电压为2.5V的灯泡的额定功率的电路图。

  - a是          表，b是           表。

  - 按图连接电路，测量前，开关应     ，滑片P应滑到      点。

  - 闭和开关，发现小灯泡两端电压只有1.8V,滑动变阻器的滑片P应向      端移动,才能使电压表示数为      V,此时灯泡的实际功率就是额定功率。

（四）总结升华

总结伏安法测灯泡的电功率的原理、步骤、注意事项等。

（五）板书设计

8．3      测量小灯泡的电功率

1、实验原理：P=UI

2、电路图：如图所示

3、实验数据记录表格：……

# Text boxes

# A

## S

# V

# V

# A

## S

# b

# a

## S

P

### M

### N