2012—2012学年度第一学期第三阶段质量检测

九年级物理测试卷

（本试卷满分100分，考试时间90分钟）

一、选择题(本题共15题，每小题2分，共30分．每小题给出的四个选项中只有一个正确)

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 题号 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 答案 |  |  |  |  |  |  |  |

1．在手电筒电路中，提供电能的是（   ）

A．电池        B．灯泡   		C．导线 	   D．开关

2．下列物体中，通常情况下属于绝缘体的是

A．金属        B．人体         C．铅笔芯      D．橡胶

3．下面是小华同学对身边的一些电路进行观察分析后作出的判断，不正确的是（   ）

A．厨房中的抽油烟机里装有照明灯和电动机，它们既能同时工作又能单独工作，它们是并联的

B．马路两旁的路灯，晚上同时亮早晨同时灭，它们是串联的

C．楼道中的电灯是由声控开关和光控开关共同控制的，只有在天暗并且有声音时才能亮，所以声控开关、光控开关及灯是串联的

D．一般家庭中都要安装照明灯和其它用电器，使用时互不影响，它们是并联的

4． 对一确定的导体，其电阻R＝U/I所表示的意思是  (     )

A  加在导体两端的电压越大，则电阻越大。

B  导体中电流越小，则电阻越大。

C  导体的电阻等于导体两端电压与通过导体的电流之比。

D  导体的电阻与电压成正比，与电流成反比。

5．某电流表有两个量程，大量程为0-9A，小量程模糊不清，为了确定小量程是多少。先将大量程接入电路，指针位置如图所示，然后改用小量程接入同一电路，指针位置如图所示，则该电流表的小量程是（   ）

A．0-0.6A        B．0-2A         C．0-3A       D   ．0-6A

6 . 下列说法中正确的是（　　）

A．在串联电路中，电流表的位置越靠近电源正极，测得的电流越大

B．电流表既可以串联在电路中，也可以并联在电路中使用

C．两灯泡串联时，即使发光时亮度不同，通过它们的电流也是相同的

D．分别用电流表的两个量程测量同一个用电器的电流，测得的示数一定是相同的

7．在探究串联电路电流的规律时，电路如图所示。闭合开关，用电流表测出A、B、C三处的电流分别为IA、IB、IC。关于它们的大小关系，正确的是（   ）

A．IA＜IB         B．IA＜IC         C．IB＞IC         D．IA＝IC

8．把两种不同的金属片插入柠檬，制成“水果电池”，用电压表测量水果电池的电压，如图所示，下列说法中正确的是（   ）

A．水果电池把化学能转化为电能        B．水果电池把电能转化为化学能

C．水果电池把内能转化为电能         D．金属片B是水果电池的正极

9．在探究电路的电流规律实验时用了如图中的某个电路，已知R1=R2<R3，电流表的读数分别是：A1为0.3A，A2为0.15A，A3为0.45A。测量时的电路图应是（   ）

10．如图所示的电路中，当开关S闭合时，电压表能直接测出灯泡L1两端的电压是（   ）

11．关于导体中的电流跟导体两端的电压和导体的电阻之间的关系，说法正确的是（   ）

A．导体中的电流跟导体两端的电压成正比

B．导体中的电流跟导体的电阻成反比

C．在电压一定时，导体中的电流跟这段导体的电阻成反比

D．导体的电阻与导体中的电流成反比，跟导体两端的电压成正比

12. 将甲、乙两个导体接入同一电路中，现测得通过甲、乙的电流相等，则这两个导体在电路中的连接方式（      ）

A  一定是并联的							B  有可能是并联,也有可能是串联的

C  一定是串联的							D  以上都不正确

13．小明用如图所示的电路，探究影响金属丝电阻大小的因素。他手边除了有电路中的器材外，还有一根金属丝，则（   ）

A．只能探究电阻与金属丝长度的关系

B．只能探究电阻与金属丝横截面积的关系

C．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都能探究

D．电阻与金属丝长度、横截面积的关系都不能探究

14．如图所示是某同学研究串联电路中电流、电压特点的电路图。当开关闭合时，灯L1、L2都不亮，电流表无示数，但电压表示数较大，则故障原因可能是（   ）

A．L1断路          B．L1短路          C．L2短路           D．L2断路

15．小明在研究通过导体的电流时，根据测量数据绘制出如图所示的I-U图像。对此作出的判断中，错误的是（   ）

A．通过R1的电流与它两端所加电压成正比

B．通过R2的电流与它两端所加电压不成正比

C．将它们串联接入到同一电路中时，通过R1的电流较小

D．将它们并联连接到两端电压为1.5V的电路中时，通过干路的电流大约是0.46A

二、填空题（本题共10题，每空1分，共30分）

16． 二节普通5号干电池的电压是  ___伏，我国家庭电路的电压是    __伏,马路上的路灯有一盏坏了其他灯却不受影响，说明:路灯之间一定是 __  联的（选填“串”或“并”）。

17. 滑动变阻器是靠改变接入电路中电阻丝的      来改变电阻，从而改变电路中      ，一个滑动变阻器上标有“30Ω，2A”的字样，其中“30Ω”表示                        ，“2A”表示                              。

18．把6欧和4欧的电阻串联在电路中，当通过4欧电阻的电流为0.3安时，它两端的电压是      伏，通过6欧电阻的电流为     安，电路总电压为      伏。

19．如图所示，该电压表的分度值是________，此时示数为_________。

20．如图所示，闭合开关后，要使L1和L2都发光，甲是      表；乙是    表。

21． 教室中电风扇正常工作时电压为_____V；对人体安全的电压是        V；家里的电灯、电视、电冰箱等家用电器的连接方式是         的（填“串联”或“并联”）。

22.  如图1所示是电视机、收音机、复读机上的“音量Volume”址钮．它是通过调节电路的________，从而控制声音的响度，它的实质是一个(((((((((。若要使声音的响度变大，则应将滑片b向      （a或c）方向滑动。

23.  如图所示，可归纳出一些规律，请说出三点：

- ______         ， ②_____________，③______________。

24．如图所示，一定值电阻R0与最大阻值为40Ω的滑动变阻器串联在电路中，闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P滑到最左端时，电流表的示数为0.3A；当滑动变阻器的滑片P滑到最右端时，电流表的示数为0.1A。则定值电阻R0＝     Ω，电源的电压U＝     V。

25．如图是电阻RA和RB两端电压与电流的U-I图象。如果将RA和RB串联起来，它们两端电压之比为＿＿＿＿；如果将RA和RB并联起来，通过它们的电流之比为＿＿＿＿。

25．如图甲所示，当开关S从点2转换到点1时，电流表和电压表对应的示数如图乙所示，由图甲和图乙中的信息可知，电源电压是＿＿＿＿V，电阻R2的阻值是＿＿＿＿Ω，电阻R2的I-U图像是丙图中的＿＿＿＿。（填“a”或“b”）

三、实验题（本题共7小题，共38分．）

26．（6分）1、根据图甲所示的电路图，将图乙中的实物，

2．按照图中的电路图，连接实物电路

27．（6分）为了验证并联电路的电流特点，

小薇设计了如图所示的电路实验。

（1）在连接电路时，开关应处于_________状态。

（2）小薇先将电流表接在L1所在的支路上,闭合开关后，看到灯L2发光，但灯L1不发光，电流表的示数为零，电路可能存在的故障是：_____________。

（3）排除故障后,她测出了L1、L2支路和干路上的电流分别为I1、I2和I，电流表示数如图中甲、乙、丙所示，可读出：I1=0.5A，I2=_______A，I=________A。根据测量结果，在误差允许范围内你认为并联电路中干路电流和各路电流的关系是：_______________。（写出关系式即可）

（4）为了验证结论的普遍性,小薇采用了更换不同灯泡继续实验的方法进行验证，你还可以采用的方法是：____________________________。

28．（7分）小明探究“电流跟电阻的关系”的实验电路如图甲所示。

（1）图甲中的a是       表，b是        表。

（2）连接电路后，闭合开关，两表均有示数，但无论怎样调节滑动变阻器的滑片，两电表示数均保持不变，其原因可能是                     （写出一个即可）。

（3）排除故障后继续实验。闭合开关，移动滑动变阻器滑片，当5Ω的电阻两端电压为1.5V时，电流表的示数（如图乙所示）为         A。

（4）再分别换接10Ω、15Ω的电阻，重复上述实验，得到表中的实验数据，分析数据可得出结论：保持电压不变时，导体中的电流跟导体的电阻成        比。

| 电阻R/Ω | 5 | 10 | 15 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A |  | 0.15 | 0.10 |

（5）滑动变阻器在此实验中的主要作用是                                    。

（6）利用此实验电路图，还可以完成的实验探究有：             （写出一个即可）。29．在用电压表和电流表测出导体电阻的实验中.

（1）此实验的原理是

（2）在虚线框内画出实验电路图，并把图的实物对应连接起来.（滑动变阻器接线柱A必须使用）

（3）实验中应测量物理量是        和          ，分别用          和        测量.

（4）连接电路时，开关应           ，闭合开关前滑动变阻器滑片应置于         端（填“左”或“右”），滑动变阻器的作用是：

（5）某次实验，电流表和电压表的示数如图所示，该次实验测得的电阻 为      欧.（2分）

（6）如果要使电流表的示数变为0.4安，滑动变阻器滑片应向实物图中        端移动（填“左”、“右”），此时电压表示数为          伏.（7）若实验中所用器材良好，但某同学在实验中发现电流表的指针几乎不动，而电压表的示数却有明显偏转（示数较大），则电路中发生故的原因是                 .

四 计算题（共12分）

30．（6分）如图所示电路,当K断开时电压表的示数为6伏, 电流表的示数为1A； K闭合时，电流表的读数为1.5A，求：（1）灯泡L1的电阻 ⑵灯泡L2的电阻。

31．（6分）半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间，其电阻受温度影响较大，如图甲所示是某种半导体材料的电阻随温度变化的关系图象。根据这种半导体材料电阻的特性，某物理兴趣小组的同学设计了如图乙所示的电路，用来测量某一环境的温度，已知定值电阻R0＝10Ω，电源电压保持不变。（1）当环境温度为20℃时，电流表的示数为0.2A，电源电压是多少？（2）电流表的示数为0.4A时，当时的环境温度是多少？

# Text boxes

0

3

6

9

0

3

6

9

第5题图

第6题图

第7题图

R1

R2

A2

A1

A3

R1

R3

A2

A1

A3

R1

R2

A2

A1

A3

R2

R3

A2

A1

A3

A                   B                 C               D

第8题图

S

V

L1

L2

L1

L2

S

V

L1

L2

S

V

L2

L1

S

A                  B                   C                D

第9题图

A

第13题图

R1

R2

第15题图

L1

L2

S

A

V

第14题图

0

5

10

15

mv

第18题图

L1

L2

S

乙

甲

第19题图

I/A

U/V

A

B

2U0

U0

I0

2I0

0

第24题图

第23题图

第25题图

L1

L2

3

15

L1

L2

V

I

I2

I1

L2

L1

A

S

0

0.2

# A

0

1

2

3

3

0.6

－

0.4

0.6

0

0.2

# A

0

1

2

3

3

0.6

－

0.4

0.6

甲                         乙                         丙

0

0.2

# A

0

1

2

3

3

0.6

－

0.4

0.6

b

a

·

·

R

R′

S

S

R2

R1

A

t/℃

R/Ω

0

10

20

50

100

20

40

A

R0

R

S

半导体

甲

乙