第二章《恒定电流》练习题(二)

1、我国北京正负电子对撞机的储存环是周长为240m的近似圆形轨道，当环中的电流是10mA时(设电子的速度是3×107m/s)．则在整个环中运行的电子数目为(电子电量e=1.6×10-19C)                                                    (.   )

A．5×1011         B．5×1010        C．1×102         D．1×104

2、如下图所示电路用来测定电池组的电动势和内电阻。其中V为电压表（其电阻足够大），定值电阻R=7.0Ω。在电键未接通时，V的读数为6.0V；接通电键后，V的读数变为5.6V。那么，电池组的电动势和内电阻分别等于（    ）

A．6.0V，0.5Ω     B。6.0V，1.25Ω

C．5.6V，1.25Ω    D。5.6V，0.5Ω

3、先后按图中（1）、（2）所示电路测同一未知电阻阻值Rx，已知两电路的路端电压恒定不变，若按图（1）所示电路测得电压表示数为6V，电流表示数为2mA，那么按图（2）所示电路测得的结果应有（    ）

A．电压表示数为6V，电流表示数为2mA

B．电压表示数为6V，电流表示数小于2mA

C．电压表示数小于6V，电流表示数小于2mA

D．电压表示数小于6V，电流表示数大于2mA

4、如图所示的电路中，电源的电动势恒定，要想使灯泡变暗，可以（   ）

A．增大R1

B．减小R1

C．增大R2

D．减小R2

5、在图中所示的电路中，当滑动变阻器的滑动触片向 b端移动时：（   ）

A．伏特表 V和安培表A的读数都减小

B．伏特表V和安培表A的读数都增大

c．伏特表V的读数增大，安培表A的读数减小

D．伏特表V的读数减小，安培表A的读数增大

6、如图所示，P是一个表面均匀镀有很薄电热膜的长陶瓷管，其长度为L，直径为D，镀膜材料的电阻率为，膜的厚度为d．管两端有导电金属箍M、N．现把它接入电路中，测得M、N两端电压为U，通过它的电流I．则金属膜的电阻率的值为(    )

A．U/I     B。    C。   D。

7、为了测量一个欧姆表的内部电源的电动势，某同学仪利用提供给他的—个量程满足测量要求、内阻约为几千欧的电压表完成了测量。已知欧姆表刻度盘中央刻度值为“20”．

(1)请在图3—66中用实线把两表连接成测量电路；

(2)实验中应把欧姆表选择开关调至         挡;

(3)若实验中电压表示数为U，欧姆表指针所指的刻度为N，设一切操作均正确，则欧姆表电源电动势的计算式为E＝             ．

8、我们都有这样的体验：手电筒里的两节干电池用久了以后, 灯丝发红。这就是我们常说的 “电池没电了”．有人为了“节约”，在手电筒里装一节新电池和一节旧电池搭配使用，为了检验此人的做法是否合理，某同学设计了下面的实验：

(1)用图10-12甲所示的电路分别测量新旧电池的电动势和内阻，并把测量结果描绘成乙图所示的图像。由图像可知：新电池的电动势El=           V，内阻r1=      Ω；旧电池的电动势E2=                V，内阻r2=                 Ω．

(2)已知小灯泡上标有“3V 2W”，若把新旧干电池各一节串联做电源，则电源的效率η=

．(保留两位有效数字)

(3)上小题中，新、旧电池提供的电功率分别是         W和          W；旧电池本身所消耗的电功率是         W；小灯泡实际消耗的电功率是                  W．

(4)你认为新旧电池搭配使用的做法是否合理,简述理由                            ．

9、如图甲的黑箱上有三个接线柱A、B、C，彼此间分别接有一个电学元件，它们是一个二极管和两个定值电阻R1、、R2(R1=300,R2＝200)．二极管具有单向导电性：当给二极管加上一定的正向电压时,它的电阻值很小，可认为是零；当给二极管加上反向电压时，它的电阻值变得很大，就像断开的开关一样。

某同学用多用电表(如图乙)去探究箱内电路时，得到如下数据．

| 实验次数 | 黑表笔接 | 红表笔接 | 测量的结果(单位:) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A | B | 0 |
| 2 | B | A | 500 |
| 3 | A | C | 120 |
| 4 | C | A | 300 |
| 5 | B | C | 200 |
| 6 | C | B | 120 |

请在图中画出箱内三个电学元件的正确接法.

图甲                                    图乙

10、在用“电流表和电压表测定电池的电动势和内阻”的实验中。

(1)移动滑动变阻器的滑动头应特别注意防止                  。

(2)现备有以下器材：

A.干电池l节

B.滑动变阻器(0～50Ω)

C.滑动变阻器{0～1750Ω}

D.电压表(0～3V)

E.电压表(0～15V)

F.电流(0—0.6 A)

G.电流表{0一3 A}

其中滑动变阻器应选       ，电流表应选         ,电压表应选          ．

(3)图乙是根据实验数据画出的U-I图象.由此可知这个干电池的电动势E=      V，内电阻r＝        Ω

11、(11分)多用电表是由一块高灵敏度磁电式电流表、选择开关和测量线路组成的，其外形如上图所示.在用多用电表测量电阻时,要用到图中的选择开关K和T、S两个部件。请在下述实验步骤中，根据题意要求填空。

A.用小螺丝刀旋动部件       ，使指针对准电流的零刻线。

B.将“红”、“黑”表笔分别插入“+”、“—”插孔。、

C.将K旋转到挡“×100"的位置。

D.将两表笔短接，旋动部件      ，使指针对准电阻的零刻线。

E.将两表笔的金属部分分别与被测电阻的两根引线相接，发现指针偏转角度过小。

为了得到比较准确的测量结果，还应该进行哪些操作？

请将实验步骤补充完整。

F．                                                   。

G．                                                        。

H．                                                   。

I．                                                             。

12、某同学设计了用如图甲所示电路测量量程为1V的电压表的内阻RV(RV在800--900Ω之间)．实验方法和步骤是：

①断开开关S，按图甲连接好电路；

②把滑动变阻器的触头P滑到b端；

③将电阻箱的阻值调到零

④闭合开关S；

⑤调节滑动变阻器R的阻值，使电压表的示数为IV；

⑥调节电阻箱R0的阻值使电压表示数为0.5V，读出此时电阻箱R0的阻值，此值即为电压表的内电阻RV的测量值；

⑦最后断开开关S．

实验室可供选择的实验器材有：

A.待测电压表。

B.滑动变阻器：最大阻值1000Ω

C.滑动变阻器：最大阻值10Ω

D.电阻箱：最大阻值999.9Ω，阻值最小改变量为0.1Ω

E.电阻箱：最大阻值99.9Ω，阻值最小改变量为0.1Ω

F.电池组：电动势约6V，内阻可忽略

以及导线和开关等．

按照这位同学设计的实验方法，回答下列问题：

(1)要使用本方法测量得比较精确，而且使用仪器个数最少，除了电池组、导线、开关和待测电压表外，还应从提供的B、C、D、E器材中选用       (用器材前的序号字母表示)．

(2)对于用上述方法测出的电压表内阻RV的测量值R测和真实值R真及测量误差，下列说法中正确的是           。

- R测＞R真

B．R测＜R真

C．若RV越大，测量值R测相对于真实值R真的误差就越大.

D. 若Rv越大，测量值R测相对于真实值R真的误差就越小

（3）在图乙中以笔画线代替导线画出实物接线图。

13、太阳能汽车是利用太阳能电池将太阳能直接转化为电能，再利用电动机驱动汽车的一种新型汽车，目前正处在实验阶段．实验车的形状都比较怪，有一个几乎布满全部车身的太阳能电池板，还有流线型的外形，仅有的一位乘员(驾驶员)拥有的空间也极为有限．今后随着太阳能电池板效率的提高和轻型高强度的车体材料的出现，实用型的太阳能汽车必将会出现在我们的生活中．某辆实验车，大阳能电池板的总面积为，S＝8m2，电池组提供的电压为U＝120V，提供给电动机的工作电流为I＝10A，电动机内阻为R＝2，太阳光照射到电池板上单位面积上的辐射功率为P＝1 kW／m2，已知电动机的效率为＝90%，在水平路面行驶时车受的阻力为f＝150N，那么这辆实验车在该路面上行驶的最大速度大小是      ，它所用的太阳能电池板的效率，＝        .

14、一台电风扇的额定功率是60W，内电阻为2Ω，当它接在220V的电压下正常运转，求：

(1)电风扇正常运转时，通过它的电流强度多大?每秒钟有多少电能转化为机械能?

(2)若接上电源后，电风扇因故不能转动，这时通过它的电流强度多大?电风扇实际消耗

的电功率多大?

15、如图所示的电路，电阻R3 = 4Ω，电流表A和电压表V均为理想电表．闭合开关S后，电流表示数为0.75A，电压表示数2.0V．由于某种原因，电路有一只电阻发生断路现象，使电流表示数变为0.8A，电压表示数为3.2V．试回答下列问题：

(1) 分析判断哪一个电阻发生了断路．

(2) 求电阻R1、R2的值．

(3) 求电源的电动势E和内电阻r．

16、如图所示，图线AB是电路的路端电压随电流变化的关系图线. OM是同一电源向固定电阻R供电时，R两端的电压电变化的图线，由图求：

（1）R的阻值.

（2）在交点C处表示电源的输出功率.

（3）在C点，电源内部消耗的电功率.

（4）电源的最大输出功率.

17、(10分)在如图10-14所示电路中，直流发电机E=250V，r=3Ω，R1=R2=1Ω，电热器组中装有50只完全相同的电热器，每只电热器的额定电压为200V，额定功率为1000W，其他电阻不计，并且不计电热器电阻随温度的变化．问：

- 当接通几只电热器时，实际使用的电热器都能正常工作?

- 当接通几只电热器时，发电机的输出功率最大?

- 当接通几只电热器时，电热器组加热物体最快?

- 当接通几只电热器时，电阻Rl，R2上消耗的功率最大?

(5)当接通几只电热器时，实际使用的每只电热器中电流最大?