1、若将20只相同的小灯泡串联接在220 V的电路中，每只小灯泡两端的电压为            V，若将20只相同的小灯泡并联接在110 V的电路中，每只小灯泡两端的电压为            V。

2、如图11当开关闭合后，两灯都发光，此时V1、V2表的读数分别是4V和2.5V，则电源电压为__     _V ，灯L1 两端的电压为__          _V ，灯L2 两端的电压为_       __V。

3、如图12所示的电路，电源电压为9V，当开关闭合时，灯L1两端的电压也为9V，则产生故障的原因可能是______或_____。

4、如图13所示，如图所示，有两只灯泡和，还有电池、开关和电压表，电池的电压为2V。现要求将灯泡和并联起来，并用电压表测量灯L1两端的电压。请将图中的实物元件连接起来，并在虚线框内画出对应的电路图。

5、如图14所示，要求用电压表测L1两端的电压。请将图中的错误改正过来。

6、瑞瑞同学在中考物理实验加试时,对串联电路电压规律进行了探究.

【猜想与假设】串联电路总电压等于各用电器两端的电压之和

【设计与进行实验】

⑴按图15- a所示的电路图连接电路；

⑵闭合开关，用电压表测出L1两端的电压；

⑶在测L2两端的电压时, 瑞瑞同学为了节省实验时间,采用以下方法:电压表所接的B接点不动,只断开A接点,并改接到C接点上；⑷测出AC间的电压.

【交流与评估】

⑴在拆接电路时,开关必须______      ___；

⑵瑞瑞同学用上面的方法能否测出L2两端的电压?为什么? ________      ___________________.

⑶方法改进后，所测出AB、BC、AC间的电压记录在右面表格中.分析瑞瑞同学的实验数据可以得出的结论是: 串联电路总电压___    _____各用电器两端的电压之和（填“等于”或“不等于”）.                                            图 15-b

| 如图（b）所示 | 1.4 | 3.9 |
| --- | --- | --- |

⑷这个实验在设计方案上还存在的不足之处是：__________________                _________.

7、在图16所示的电路中,当S1闭合,S2、S3断开时,电压表的示数为6 V,当S1、S3断开, S2闭合时, 电压表的示数为3 V.求：

（1）电源电压是多少?（2）当S1、S3闭合, S2断开时, 电压表的示数为多少?

图16

# Text boxes

图11

图12

图13

图14

图15- a

S3

L1

S1

V

S2

L2