一、选择题(每小题只有一个正确选项)

1．一只标有阻值20Ω的定值电阻，若通过电阻的电流是0.5A，则电阻两端的电压是(   )

A.40V      B.10V        C.1V　             D.0.25V

2．根据欧姆定律 I=U/R，下列哪种说法是正确的（     ）

A. 通过导体的电流越大，这段导体的电阻就越小；

B. 导体两端的电压越大，这段导体的电阻就越大；

C. 导体的电阻与电压成正比，与电流成反比；
   D. 导体两端的电压越大，这段导体中电流就越大

3．如图1所示电路，电源电压保持不变，开关S由闭合到断开时（    ）

A.电流表的示数变小      B.电路的总电阻变小

C.灯中电流变大          D.电压表的示数变大

4.导体两端电压为15V，此时通过导体的电流为3A，若导体两端的电压增加3V，则此时通过导体的电流和导体的电阻分别是（    ）

A.0.6A 5Ω   B.3.6A 5Ω    C.3.6A 1Ω     D.4A 6Ω

5. 白炽灯泡的灯丝断开后，可把断头搭接起来继续使用，这时灯丝的（     ）

A. 电阻变大，电流减小；   B. 电阻变小，电流增大

C. 电阻和电流都增大；     D. 电阻和电流都减小。

6. 如图2所示，R1=1Ω，R2=2Ω，开关闭合后,电压表V1、V2示数之比是（    ）

A.1：1                  B.1：2                C.2：1                            D.1：3

7．教室里装有多盏电灯，每多开一盏灯，则教室内电路的（    ）

A．总电阻增大                  B．总电压增大

C．总电流增大                  D．总电压、总电流都不变

8．在做测量小灯泡的电阻实验时，不慎将电压表和电流表的位置对换，其后果是（    ）

A.电压表和电流表都可能烧坏             B.电压表不会烧坏

C.电压表可能烧坏，电流表不会烧坏       D.两表都不会烧坏

9．如图，电源电压不变，R为定值电阻，闭合开关S，向左移动滑片P的过程中（    ）

A．电压表示数变大．电流表示数变小

B．电压表示数变小，电流表示数变大

C．电压表示数变大，电流表示数变大

D．电压表示数不变，电流表示数变小

10．如图7所示电路中，电源电压保持不变，闭合开关S后，将滑动变阻器R2的滑片P向右移动，在此过程中（    ）

A．电流表A示数变大，电压表V2示数变小

B．电流表A示数变大，电压表V1示数变小

C．电压表V1示数变小，电压表V2示数变大

D．电压表V1示数不变，电压表V2示数变大

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、填空题

11.一段导体两端电压为12V，导体中的电流是2A，则此导体本身的电阻为      Ω；如果电压降为6V，导体中的电流是     A；电压降为0，导体的电阻等于      。

12.有两个电阻R1和R2串联在电路中，它们的阻值之比是5：3，则通过它们的电流之比是        ，它们两端的电压之比是       。若它们并联在电路中则通过它们的电流之比是        ，它们两端的电压之比是       。

13.如图所示，电阻R1与电阻R2串联后，它们的总电阻是100Ω，已知R2＝60Ω，电压表的示数为10V，则通过R1的电流为______A，R2两端电压是     V 。

14.杨明是一个无线电爱好者，在一次修理收音机时，发现有一只阻值为30Ω的电阻需要更换，而现在只有10Ω、20Ω、40Ω、60Ω、120Ω几种规格的电阻（每种电阻都有若干个），请你再帮杨明想两种解决办法：例如：将三个10Ω的电阻串联

方法一：__________________________                      _

方法二：__________________                      _________

16.一个“6V10Ω”的用电器，要使它接在9V的电路中能正常工作则必须      联

一个           的电阻。

17.如图所示的电路，电源电压保持不变，R1是定值电阻，R2是滑动变阻器。当开关S 闭合，滑片由b端向a端移动的过程中，电流表示数       ，电压表示数与电流表示数的比值       。

18. 两只定值电阻，甲标有“10Ω  1A”，乙标有“15Ω  0.6A”，把它们串联在同一电路中，电路中允许通过的最大电流为     A，两端允许加的最大电压为      V．

19.如图所示，AB间的弹簧中间有可收缩的导线将滑动变阻器接入电路，R1为定值电阻。当闭合开关S，A板上受到的压力F增大时，

(1)电流表示数将        ，电压表的示数将

(2)此装置可做为压力计使用，为使压力增大时，压力计的示数随指针向右摆动而增大，应把        （填“电流表”或“电压表”）改装为压力计。

三、作图与解答题

20. 如图5所示，虚线框内有两个阻值均为R的电阻，当开关S由闭合到断开时，电流表的示数变小了，试画出虚线框内两种可能的电路图．

21．用如图15－27甲所示的电路可以测量一个未知电阻的阻值，其中Rx为待测电阻，R为电阻箱（符号为 ），S为单刀双掷开关，R0为定值电阻．某同学用该电路进行实验，主要步骤有：

A．把开关S接b点，调节电阻箱，使电流表的示数为I

B．读出电阻箱的示数R

C．把开关S接a点，读出电流表的示数为I

D．根据电路图，连接实物，将电阻箱的阻值调至最大

（1）上述步骤的合理顺序是          （只需填写序号）．

（2）步骤A中电阻箱调节好后示数如图17—27乙所示，则它的示数为         Ω．若已知R0的阻值为10Ω，则待测电阻的阻值为＿＿＿＿Ω．

（3）本实验采用的物理思想方法可称为＿＿＿＿＿（选填“控制变量法”或“等效替代法”）．

22．一种电工工具由一个小灯泡L和一个定值电阻R并联而成，通过L、R的电流跟其两端电压的关系如图4所示。由图可得定值电阻R的阻值为     Ω；当把这个工具接在电压为2V的电路两端，L、R并联的总电阻是      Ω。

23.右图是研究电流与电阻关系的实验电路图，实验过程中，当电阻R1由5Ω变为10Ω时，为使R1两端的电压保持不变，滑片应向（     ）端滑动。

24.如图闭合开关S后，当滑动变阻器的滑片在某两点间来回滑动时，电流表读数范围为1～2.4A，电压表读数范围为7.2～10V，则此电源电压为（    ）

A.10V             B.12V

C.15V             D.无法计算

四、实验与探究题

25．用下图7的实验装置来研究电流跟电压的关系。

(1)用铅笔代替导线连接图7实物图（测导线AB电阻时）。

| 电压(V) | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流强度(A) | 0.4 | 0.8 | 1.2 |

| 电压(V) | 2 | 4 | 6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电流强度(A) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |

（2）用导线AB和用导线CD的实验记录分别如表1和表2。

从以上实验数据中可以发现：同一导体中电流与                   ；在相同电压下，通过导线AB和CD的电流不同，说明不同的导体对电流的           是不同的，且通过导体的电流跟该导体的电阻                                         。

26．小亮同学做测量小灯泡电阻的实验，小灯泡的额定电压为２．５Ｖ，已经连接了如下图所示的部分电路。

- 请你用笔画线代替导线将图甲中的电路补充完整。

（２）闭合开关之前，应将滑片移到滑动变阻器的　　　　　（选填“左”或“右”）端，目的是为了保护电路；

（３）当电压表的示数为２．５Ｖ时，电流表的示数如图乙所示，小灯泡的电阻是　　　Ω；

（4）小亮移动滑片又测量了两次数据后发现，三次测得的灯泡的电阻相差较大，与其他同学交流也是同样的情况，由此总结得出：当灯泡两端的电压增大时，通过灯泡的电流增大，灯泡的亮度     （选填“变亮”或“变暗”），灯泡的电阻         。

27．在图9所示的电路中，A、B、C、D为四个接线柱，当闭合开关后灯L不亮。现已确定是由于灯泡开路或短路引起的。要求：在不允许断开电路的情况下，请你先后用一个电压表、一个电流表两种不同工具和导线若干分别对故障进行判断，把方法和结论填入下表。

| 工 具 | 方法（接在何处、开关开闭情况） | 现 象 和 结 论 |
| --- | --- | --- |
| 电流表 |  |  |
| 电压表 |  |  |

五、应用与创新

28．现代家庭电器化程度越来越高，用电安全是一个十分突出的问题。下表提供了一组人体电阻数据。

如图所示，用电器R接在电压为220V的电源上时，消耗电功率是1100W，电路中还有额定电流为10A的熔断丝(俗称保险丝)。则：⑴只有用电器R接入电路时，通过熔断丝的电流为多少?⑵一个潮湿的人，赤脚站在地上，由于不小心，手接触火线，发生触电事故，则通过人体的电流是多少(上表电阻数据适用此人)?并分析为什么熔断丝不会断(即熔断丝不能救人命)。⑶你认为上述电路应如何改进后，一旦出现文中类似触电事故，电路能自动断开，以确保人身安全。

| 测量项目 | 完全干燥时 | 出汗或潮湿时 |
| --- | --- | --- |
| 手与手之间电阻 | 2×105Ω | 5×103Ω |
| 手与脚之间电阻 | 3×105Ω | 8．8×103Ω |
| 手与塑料鞋底之间电阻 | 8×106Ω | 10×103Ω |

29如图所示电路，欧，当滑动变阻器的滑片P移到a端时，电流表的示数是0.9安，当滑片P移到变阻器的中点时，电流表的示数为0.4安。求：

（1）电源电压

（2）滑动变阻器的最大阻值。

30磁场的强弱可用磁感应强度（B）表示，单位为特（T）。某些材料的电阻值随磁场增强而增大的现象称为磁阻效应，用这些材料制成的电阻称为磁敏电阻，利用磁敏电阻可以测量磁感应强

度。某磁敏电阻RB在室温下的阻值与外加磁场B大小间的对应关系如表所示。

| 外加磁场B／T | 0 | 0．04 | 0．08 | 0．12 | 0．16 | 0．20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 磁敏电阻RB／Ω | 150 | 170 | 200 | 230 | 260 | 300 |

把RB接入如图所示电路(电源电压恒为9V，滑动变阻器R’上标

有“100  1A”字样)，并在室温下进行实验。

(1)当外加磁场增强时，电路中的电流        (填“变大”、“变小”或“不变”)；为了使电压表的示数保持不变，滑动变阻器R’的滑片P应向       (填“a”或“b”)端移动；

(2)RB所在处无外加磁场时，RB=150Ω；此时闭合开关，滑片P在a端和b端之间移动时，电压表示数的变化范围是多少?(不计实验电路产生的磁场，下同)

(3)当电路置于某磁场处，滑动变阻器R’滑片P位于b端时，电压表的示数为6V，则该处磁场的磁感应强度为         T。

# Text boxes

S

L

R

A

V

图1

R1

S

R2

V1

V2

图2

图16

图5

A

S

A

S

图5

A

S

A

S

图15－27

A

V

R

R1

S

A        B

C        D

A

- 0.6 3

V

- 3 15

－      ＋

图7

表1：

表2：

R

A

B

C

D

L

S

220V

火线

地线

保险丝

R