一、选择题（1—7小题为单项选择题；8—10小题为多项选择题）

1.物理学研究中常常用到“控制变量法”、“等效法”、“类比法”等科学方法。在下列研究实例中运用了控制变量法的是（    ）

A.研究电流的形成原因时将电流与水流相比较从分析水流的形成入手来分析电流的形成

B.研究电流的大小时根据电流产生的效应大小来判断电流的大小

C.研究多个电阻组成的电路时求出电路的总电阻用总电阻产生的效果来代替所有电阻产生的总效果

D.研究电流与电压的大小关系时保持电阻大小不变改变电阻两端的电压值观察电流如何随电压变化而变化

2.如图1所示的电路中电源电压保持不变闭合电键S后电流表示数增大的是（    ）

3.如图2所示的电路中电源电压为3V当开关S1S2都闭合时则（    ）

A.电压表被烧坏　　　　　　 B.电流表将被烧坏

C.灯L1亮灯L2不亮　　　　D.两只灯泡都将被烧坏

4.学习了电学知识后物理兴趣小组对亮度可调的应急灯进行了探究发现它的亮度调节开关相当于一个滑动变阻器，电路如图3所示。闭合开关用电压表和电流表对其进行测量，调节滑动变阻器使灯泡变亮的过程中，电压表和电流表的示数变化情况是（电源电压保持不变）（    ）

A.电流表A的示数变小   B.电压表V1的示数变大

C.电压表V1的示数变小  Ｄ.电压表V2的示数不变

5.在某一温度下连接在电路中的两段导体A和B中的电流与其两端电压的关系如图4所示。由图中信息可知（    ）

A.A导体的电阻为10Ω

B.B导体的电阻为10Ω

C.A导体两端电压为3V时通过A导体的电流为0.3A

D.B导体两端电压为3V时通过B导体的电流为0.6A

6.给你两根长度相同但横截面积不同的镍铬合金线、一个电源、一只电流表、一只滑动变阻器、一个开关、若干根导线现需要研究的课题有：①导体的电阻跟它的横截面积的关系；②导体的电阻跟它的长度的关系；③导体的电阻跟它的材料的关系。由上述实验器材可以完成的研究课题是（    ）

A.只有①   B.只有②  C.①和②  D.①②和③

7.如图5所示电路电源电压不变当开关闭合时滑动变阻器的滑片P向右移动时下列判断正确的是（    ）

A.电压表示数变大     B.电流表A1的示数变小

C.灯泡变暗           D.电流表A2的示数变小

8.图6所示电路中电源电压恒定。断开S1、S3闭合S2两电表均有示数；再断开S2闭合S1、S3此时两电表的示数与前者相比（    ）

A.两表示数均变大    B.两表示数均变小

C.电压表示数变大    D.电流表示数变小

9.如图7所示的电路中，小灯泡L1和L2都标有“3V 0.25A”字样，电源由2节1.5V的干电池串联而成。则下列说法中正确的是（    ）

A.S闭合后L1、L2并联且都能发光

B.S 闭合后电路将发生短路

C.若将导线M接到接线柱A上L1、L2两端电压均为1.5V

D.若将导线 M 从接线柱 B 改接到接线柱 C上通过L1、L2的电流为0.25A

10.图8所示的电路中，电源两端电压为6V并保持不变。定值电阻R1的阻值为100Ω，滑动变阻器R2的最大阻值为50Ω。当开关S闭合滑动变阻器的滑片P由b端移到a端的过程中，下列说法中正确的是（    ）

A.电压表的示数变大电流表的示数变小   B.电流表和电压表的示数都不变

C.电流表的示数变化范围为0.04A～0.06A   D.电压表的示数变化范围为4V～6V

二、填空题

11.有一个标有“2.5V  0.3A”的小灯泡李燕计算它的灯丝电阻是8.3Ω但用欧姆表（测量电阻的仪表）测得的结果是2.5Ω。关于这差异最合理的解释是：金属的电阻随__________而改变。

12.如图9所示灯L1与灯L2串联已知灯L1的电阻值,灯L2两端的电压为若补充一个已知量          则可以计算出的物理量为：        。（只写出一个物理量即可不必计算出具体的数值。）

13.小明在探究甲、乙两个电阻的电流与电压的关系时得到了如下图10所示的图象。分析图象可知甲、乙两个电阻之比R甲:R乙=          。

14.两只定值电阻甲标有“10Ω 1A”乙标有“15Ω 、0.6A”把它们串联起来电路中允许通过的最大电流为          两端允许加上的最高电压是          。

15.如图11所示所示电阻Ω，=4Ω当开关闭合时电流表A2的示数是0.9A则电流表A1的示数为       电源的电压为     。

16.在“用电压表和电流表测电阻”的实验中小星同学连接完实验电路闭合开关此时的电压表指针位置如图12所示则电压表的示数是________V。当调节滑动变阻器的滑片时小星发现电压表总保持不变则出现这一现象的原因可能是     。

17．在图13所示的电路中电源电压保持不变.闭合电键S当滑动变阻器的滑片 P 向右移动时电流表 A 的示数将      ( 选填“变小”、“不变”或“变大”）电压表V与电压表 V2 示数的差值跟电压表 V1 示数的比值         ( 选填“小于1”、“等于1”或“大于1”）。

18．在运用14电路研究电流与电阻关系时如果先用5Ω的定值电阻进行实验使电压表的示数为3V再换用了10Ω的定值电阻后某同学没有改变滑动变阻器滑片的位置电压表的示数将__________3V（选填“大于”、“小于”或“等于”）。此时应向__________（选填“右”或“左”）调节滑片使电压表的示数仍为3V。

19．如图15所示的电路中R1=5Ω、R2=10Ω电源电压U=15V当滑动变阻器的滑片移动时电压表示数的变化范围是             。

20．有两个定值电阻分别标有“50Ω 75V”和“60Ω 1A”字样若将这两个电阻串联起来接入电路中则它们两端所加的电压不得超过        V；若将这两个电阻并联起来接入电路中则干路中允许通过的最大电流是        A。

三、作图与实验探究题

21.小红和小明在学习欧姆定律的过程中分别进行下列探究活动：

（1）小明选了以下器材：小灯泡L的电阻是(5～10Ω）、电源（4V）、电流表（0～0.6A）、电压表（0～3V）、滑动变阻器（1A,20Ω）、开关一个、导线若干。小红选了以下器材：小灯泡L的电阻是(5～10Ω） 、电流表（0～3A）、电压表（0～15V）、滑动变阻器（1A,100Ω）、开关一个、导线若干.算一算要使测量更精确还不会损坏电表谁选择的器材更合理：_____________________。

（2）接着他们开始做测定小灯泡的实验请你以笔画线代替导线在图16中完成电路图的连接。

（3）在实验中能观察到的现象有：灯泡两端的电压逐渐降低时通过灯泡的电流会         灯泡的亮度           用手触摸能感觉得到灯泡的温度              。

（4）若根据记录的数据计算出小灯泡在不同亮度时的电阻值发现的规律是                                 。

（5）小明用定值电阻代替了实验中的小灯泡然后通过改变滑动变阻器的阻值由电流表、电压表读出相应的数值见下表：

| 电流I/A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电压U/V | 4.5 | 9.0 | 13.5 | 18.0 |

(a）请你根据表格内提供的数据完成图17中的U—I图象。

（b）由表格内容及作出的的图象分析可得出结论： _________；(c）测出定值电阻的阻值为____________Ω。

22.回顾探究和实验：

（1）图18中有一根导线连接错误请在错线上打“Χ”并改正过来.开关闭合后两只表的示数如图19所示则定值电阻R1＝           。

（2）换用定值电阻R2要使其两端电压增大滑片P应向           移动实验得到下列数据。

| 电压U/V | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电流I/A | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |

(3）右图20是分别用R1、R2、R3进行实验所作的图像其中  R1、R2分别用直线          和         表示。综合图像中的虚线AB可以得出的结论是：在                                                                                                        一定时               。

四、创新应用与计算题

23.人们常用如图21所示测电笔来辨别照明电路中的火线和零线测电笔内串有一个电阻值很大的高值电阻其电阻通常在1MΩ以上。

（1）为什么要串联这个高值电阻呢？

（2）已知某测电笔内高值电阻的阻值为2.2MΩ，某同学正在使用该测电笔测试照明电路的火线请估算氖管发光时通过该同学身体的电流。

24．如图22甲所示是某同学设计的一个能够测定油箱内油面高度的装置油量表是由学生用电流表改装而成的滑动变阻器R的金属滑片P是杠杆的一端当P在a端时电路中的电流为0.6A表示油箱已满；当P在b端时电路中的电流为0.1A表示油箱内无油。

（1）在改装表盘时当他选择的滑动变阻器R的最大阻值为50Ω时他应选择的电源电压值和的阻值是多少？

（2）若油箱的容积为50L请你按该同学的改装在电流表盘图23上标出油量值为0L、40L、50L的刻度位置（滑动变阻器接入的阻值随浮标升降均匀变化；确定40L的位置时要求有运算过程）。

（3）你认为他在设计该装置的电路时在选择器材的过程中应考虑什么问题？并说明理由.

25.如图24所示的电路中，电源电压保持不变当闭合开关S1、S3，断开S2时电流表示数为1.5A；当闭合S1断开S2、S3时电流表示数为0.5A；当闭合S2断开S1、S3时R2消耗功率为2W。求：

（1）电阻R2的阻值.

（2）电源电压是多少？

（3）在图中如果将R2换成“50Ω  2.5A”的滑动变阻器电流表量程为“0～3A”当闭合S1,S3断开S2时滑动变阻器连入电路中的电阻最小值为多少？