【学习目标】

- 能描述什么是电磁铁。说出电磁铁的优点和工作原理。

- 能通过实验得出影响电磁铁磁性强弱的因素。

3、说出电磁铁在生产、生活中的应用。

【学习重、难点】

- 电磁铁的磁性强弱与什么因素有关。

- 电磁铁的应用。

评价任务：

1、通过演示实验1认识电磁铁，说出电磁铁的优点和工作原理。

2、通过合作探究得出影响电磁铁磁性强弱的因素。

3、通过观看视频列举出电磁铁在生产、生活中的应用实例。

一、自主学习：（牛刀小试！）

知识点一： 电磁铁（阅读课本P129第一段回答下列问题）

1、我们把插入        的螺线管叫电磁铁。它          时有磁性，          无磁性。

演示实验1：取一个带有铁芯的螺线管、一些大头针，将螺线管通电，靠近大头针，观察发生的现象，然后断开电路，观察发生的现象。

现象表明：螺线管通电时              ，断电时                  。我们把这种磁体                             叫电磁铁。电磁铁是利用电流的       效应工作的。它运用于我们生活的很多领域。

知识点二： 电磁铁的磁性

知识点三:电磁铁的应用（阅读课本P130）

电磁铁的实际用途很多，最直接的应用之一就是               。在电动机、          、电铃和               里也用到电磁铁。全自动洗衣机的进水、排水阀门，卫生间里感应式冲水器的阀门，也都是由          控制的。

观看视频：介绍电磁铁的几个具体应用：电磁起重机，磁悬浮列车等。

分别介绍相关的实例。

合作探究：（人多智慧广！）

- 自制电磁铁

2、探究实验：影响电磁铁磁性强弱的因素。

猜想：电磁铁的磁性强弱可能与                和              有关。在探究过程中要用到

法。

问：怎样判断电磁铁磁性强弱？

答：可以根据它                                       来判断它磁性的强弱。这种方法叫     。

设计实验（学生在老师的引导下设计实验，注意变量的控制）。

分组实验：(1)、将刚才的实验电路中加一个滑动变阻器，闭合电路，调整变阻器的滑片，使电磁铁线圈的         不变，线圈中       的大小发生变化，观察吸引大头针的数目有什么变化。

实验现象表明：                             。

(2)、改换不同匝数的螺线管，控制        不变，比较不同匝数电磁铁的磁性。

实验现象表明：                             。

进行实验，完成下面的表格。

| 实验次数 | 保持不变的因素 | 变化的因素 | 吸引大头针的个数 | 判 断 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

实验结论：

影响电磁铁磁性强弱的因素有                   、                   ；         越大，          _____________越多，磁性就越强。

达标检测（相信自己，我能行！）

1.  内部带铁心的螺线管叫               ，电磁铁的优点很多，它的磁性有无可以由                来控制；电磁铁的磁性强弱可以由               来控制；电磁铁的南北极可以由                 来控制，使用起来很方便．在电流一定时，螺线管的匝数越多，它的磁性越             ．

2．某同学的实验装置如右图9-19所示，弹簧下端吊的是铁块，当他将开关闭合以后，弹簧的长度_______；当他将滑动变阻器的滑片向左滑动时，电流表的示数_______，弹簧的长度将          ；如果其他条件不变，他只是将电源的正负极调换了一下，发生变化的是             。

2.如图所示，当闭合开关S，且将滑动变阻器的滑片P向左移动时，电磁铁（ ）

A．b端是N极，磁性减弱 B．a端是S极，磁性增强

C．a端是N极，磁性增强 D．b端是S极，磁性减弱

4．下列办法中不能改变电磁铁磁性强弱的是（    ）

A．改变通过线圈中电流的强弱             B．改变线圈的匝数

C．改变通过线圈中电流的方向             D．在通电螺线管中插入铁芯

小丽要研究电磁铁的磁性强弱跟什么因素有关．现有线圈匝数分别为50匝和100匝的外形相同的电磁铁，她先后将这两个电磁铁接入下图9-26的电路中．闭合开关S后用电磁铁吸引大头针，并移动滑动变阻器的滑片P．重复了多次实验，记录如下：

|  | 50匝的电磁铁 | 100匝的电磁铁 |
| --- | --- | --- |
| 实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 电流表示数／A | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 |
| 吸引大头针的最多数目／枚 | 5 | 8 | 10 | 10 | 16 | 25 |

（1）实验中小丽是通过电磁铁                    来判定其磁性强弱的。

（2）分析第1、2、3次的实验记录，会发现           相同时，       磁性越强。

（3）分析第        次的实验记录，会发现电流相同时，               磁性越强。

5、 (2011鞍山) 在探究“影响电磁铁磁性强弱的因素”实验中，实验室准备的器材有：电源、开关、滑动变阻器、两根完全相同的铁钉、表面绝缘的铜线、大头针若干。小明利用上述器材，制成简易电磁铁甲、乙，并设计了如图所示的电路。

(1)实验中通过观察电磁铁____________________的不同，可以判断电磁铁的磁性强弱不同。

(2)当滑动变阻器滑片向左移动时，电磁铁甲、乙吸引大头针的个数_________(填“增加”或“减少”)，说明电流越_______，电磁铁磁性越强。

(3)根据图示的情境可知，_____(填“甲”

或“乙”)的磁性强，  说明电流一定时,

________________，电磁铁磁性越强。

4.下列设备或电器中，其主要工作原理与电磁铁无关的是		(    )

图20.3-4

三、我的收获：